Главная страница / Нормы расхода воды, электрической энергии и пара в крахмало-паточном производстве

Нормирование тепло- и электропотребления в крахмалопаточной промышленности связано с калькулированием плановой и фактической себестоимостью вырабатываемых крахмальных продуктов. Технологические схемы производства совершенствуются, но не все заводы оснащены современным оборудованием и тем не менее …

### Расход тепло-  и электроэнергии  на 1 тонну вырабатываемой продукции

| Вид продукции | Электроэнергия, кВт-ч/т | Тепловая энергия, кДж/т |
| --- | --- | --- |
| Картофелекрахмальные заводы |
| Сухой крахмал картофельный | 80,0 | 3840,0 |
| Сухой крахмал кукурузный (щелочной способ) | 248,0 | 8820,0 |
| Размывка крахмала | 68,0 | 500,0 |
| Расфасовка | 57,0 | 956,0 |
| Кукурузокрахмальные заводы |
| Сухой крахмал | 205,0 | 3620,0 |
| Экстракт | 90,0 | 22500,0 |
| Масло | 250,0 | 3386,0 |
| Паточно-глюкозные заводы |
| Патока картофельная | 75,0 | 7800,0 |
| Патока кукурузная (щелочной способ) | 140,0 | 8180,0 |
| Патока кукурузная (кислотный способ) | 154,0 | 4660,0 |
| Патока мальтозная | 158,0 | 11500,0 |
| Прочие производства |
| Модифицированные крахмалы | 175,0 | 1569,0 |
| Декстрин | 53,0 | 3282,0 |
| Саго | 144,0 | 11100,0 |
| Концентрат квасного сусла | 266,0 | 16620,0 |

Назад, на главную страницу